Lavičky se stolem zastřešené – kulatina

Technické požadavky:

Materiál: smrkové dřevo (impregnováno), kulatina v průměru 25 – 30 cm (tzn. proměnlivé rozměry), střecha sedlová (pokrytá kanadským šindelem)

Spoje: svorníky (zamezení povolení spojů)

Ukotvení: zatlučené kůly (popř. zabetonované železné patky) přišroubované k mobiliáři (min. 60 cm do země

Povrchová úprava: Luxol – různé barevné odstíny, po dohodě v místě s odběratelem

Lavičky se stolem zastřešené – hranol

Technické požadavky:

Materiál: smrkové dřevo (impregnováno), hranol – výška cca 7 – 10 cm (tzn. proměnlivé rozměry), střecha sedlová (pokrytá kanadským šindelem)

Spoje: svorníky (zamezení povolení spojů)

Ukotvení: zatlučené kůly (popř. zabetonované železné patky) přišroubované k mobiliáři (min. 60 cm do země)

Povrchová úprava: Luxol – různé barevné odstíny, po dohodě v místě s odběratelem

Veškeré rozměry analogicky s variantou kulatina (identické rozměry celkové plochy desky stolu, sedacích ploch, výška, šířka, sklon střechy atd.)